## Slide 2
Задача первого дня
Автономное перемещение по полю с одновременным распознаванием людей и деревьев. Требовалась точная навигация по ArUco-карте и надёжная синхронизация движений.

## Slide 3
Решение
Обеспечение автономного перемещения дрона по полю, создавая условия для работы детектора. скрипт работает параллельно с узлом компьютерного зрения, подписанным на /vision/detections.
Ключевые особенности кода
Функция navigate_wait – отправка целевой точки и ожидание входа в допуск. Исключает «слепые» задержки, гарантирует точное позиционирование.
Выбор систем координат – взлёт в body, перемещение по полю в aruco_map.

## Slide 4
Задача второго дня Автономный захват и сопровождение одной из трёх фигур человека с использованием нейросетевого детектора и фронтального дальномера. Требовалось удержание цели в кадре и заданной дистанции (1.5 м) в течение 120 секунд.

## Slide 5
Ключевые особенности
Без ArUco-навигации – полёт полностью управляется по данным детектора и дальномера, что соответствует ТЗ дня 2.
Отказоустойчивость – при потере цели предусмотрена пауза (1.5 с) для возможного восстановления, после чего автоматический переход в поиск.
Ограничение частоты команд (интервал 0.2 с) предотвращает перегрузку автопилота.

## Slide 6
Задача третьего дня Финальная интеграция программного модуля с разработанной в инженерном модуле конструкцией дрона. Демонстрация автономного сопровождения выбранной фигуры человека с упрощённой, но надёжной логикой, совместимой с ограниченными вычислительными ресурсами бортового компьютера.

## Slide 7
Ключевые особенности
Отказ от сложных состояний – код не содержит конечного автомата (SEARCH/TRACK), что упрощает отладку и снижает вероятность сбоев в условиях ограниченного времени финальной попытки.
Компактность – скрипт запускается одним файлом, не требует дополнительных конфигураций, что соответствует требованиям быстрой интеграции в итоговую систему.
Устойчивость к потерям детекции – при пропадании цели дрон продолжает медленно вращаться (0.1 рад/с), восстанавливая захват без вмешательства оператора.